## Slide 1: Обследование и техническая диагностика здания
Студенты группы 4-15 А.С Акимова
А.А.Потапов
Руководитель Е.Г.Яковлева

## Slide 2
Цель технического обследования - определение действительного технического состояния здания и его элементов, получение количественной оценки фактических показателей качества конструкций (прочностных характеристик, сопротивление теплопередачи и др.) с учетом изменений, происходящих во времени.

## Slide 3
На основе полученных данных устанавливается состав и объем работ капитального ремонта или реконструкции на объекте. Условием для назначения здания на капитальный ремонт является не наличие неисправностей, а сроки службы его элементов. В противном случае возможен массовый отказ конструкций и инженерного оборудования. При каждом очередном плановом ремонте состав ремонтируемых конструкций и инженерного оборудования меняется, так как межремонтные сроки у них разные. Это мы старались учесть, когда рассчитывали износ основных элементов конструкций.

## Slide 4: В данной работе мы постарались обследовать жилое здание, определить физический износ и рассчитать сроки службы его отдельных элементов и на основании этого обследования сделать выводы о дальнейшей его эксплуатации и ремонтопригодности. Объектом обследования является жилой дом по адресу Ленинградское шоссе 44а.

## Slide 5: При визуальном осмотре данного объекта были выявлены многочисленные разнообразные дефекты различных конструктивных элементов здания.

## Slide 6: Отмостка – разрушение. По всему периметру здания отмостка растрескана, либо вовсе отсутствует. Основание у отмостки отсутствует, по-видимому, укладывалась с нарушением технологии.

## Slide 7: По расчету отмостка разрушена на 75%, однако по факту мы наблюдаем, что процесс разрушения гораздо больше, это возможно из-за несоблюдения технологии или с подвижками грунтов, которые не предусмотрели с течением времени

## Slide 8: Разрушения в основании здания

## Slide 9: Из-за отсутствия отмостки, основание начало сыреть, что привело к появлению грибка

## Slide 10: Отслоение и трещины на штукатурке

## Slide 11: Разрушение кирпичной кладки из-за неправильно проведенных коммуникаций

## Slide 12
При каждом очередном плановом ремонте ассортимент ремонтируемых конструкций и инженерного оборудования меняется, так как межремонтные сроки у них разные. Это мы старались учесть, когда рассчитывали износ основных элементов конструкций

## Slide 13: Результаты осмотра конструктивных элементов сводим к табличному виду
№ п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание | Признаки износа
1 | Фундамент | ленточный бутовый | трещины в цоколе и под окнами первого этажа
2 | Стены | каменные блочные, оштукатуренные | отслоение и отпадение штукатурки стен, ослабление кирпичной кладки, выпадение отдельных кирпичей
3 | Перекрытия | деревянные балки | усадочные трещины в штукатурном слое, частичное отслоение штукатурки
4 | Крыша | из асбестоцементных плит и волокнистого асбошифера | протечки и просветы в отдельных местах

## Slide 14: Определяем группу капитальности здания и общий срок службы ГОСТ54257-2010 «Надежность строительных конструкций и оснований», Москва, Стандартинформ ,2010
Группа капитальности здания – III (каменные, облегченные; фундаменты каменные и бетонные; перекрытия деревянные)
Общий срок службы знания – 87 лет

## Slide 15: Срок службы конструктивных элементов
№п/п | Конструктивные элементы, инженерное оборудование, отделочные материалы | Сроки службы ППР лет | Минимальная продолжительность эксплуатации, лет
1 | Фундамент | 150 | 50
2 | Стены | 125 | 40
3 | Перекрытия | 60 | 60
4 | Крыша | 30 | 30

## Slide 16: Определили сроки службы конструктивных элементов и определения физического износа по сроку службы (нормативный и фактический) Физический износ элементов определяется прежде всего по явным признакам износа.
Таким как:
-фундаменты, стены, перегородки, визуально определяется разрешение отделочного слоя цоколя, поражения гниль, грибком, обрастанием мхом, осадка отдельных участков;
-стены: признаками износа будут являться – трещины, перекос стен, выпучивание, повреждение штукатурки, и др.;
-перегородки: трещины в простенках, перемычках, массовое отслоение штукатурки, различные виды деформации;
-кровля: ослабление крепления шиферных листов, отсутствие отдельных листов, отколы, трещины, протечки, большое количество заплат.
Формула для определения физического износа расчетным методом
Фр=(Тф,)/(Тн,)*100%
Результаты заносим в таблицу:

## Slide 17: Физический износ элементов
№п/п | Конструктивный элемент | Тн, лет | Тф, лет | Фвсн, % | Фр, %
1 | Фундаменты | 150 | 86 | 80 | 57,3
2 | стены | 125 | 86 | 30 | 68,8
3 | Перекрытия | 60 | 86 | 30 | 68,8
4 | Крыша | 30 | 86 | 40 | 114,6

## Slide 18: Сравнения показателей износа расчетным способов и по ВСН 53-86(р), мы проанализировали и построили диаграммы. Для построения были взяты те элементы, которые мы могли оценить визуальным осмотром
Chart: 
| Тн, лет | Тф, лет | Фвсн, % | Фр, %
фундаменты | 150 | 86 | 80 | 57.3
стены | 125 | 86 | 30 | 68.8
кровля | 30 | 86 | 40 | 286.6
перегородки | 75 | 86 | 40 | 114.6
штукатурка | 60 | 86 | 40 | 143.3
отмостка | 15 | 86 | 15 | 573.3

## Slide 19
На диаграмме визуально видна разница в показателях, из чего мы можем сделать, что определение износа по ВСН 53-86(р) проще, чем расчетным способов, но нормы физического износа укрупнены. В Зависимости от целей стоящих перед специалистами, которые обследуют здания, выбирается тот или иной способ.
После визуального обследования объекта и расчетов, принято решение: понаблюдать за поведением трещин в фундаментах и в стенах. Маяки за контролем деформаций во времени мы заменили на отметки дефектов краской и зафиксировали ширину трещин и глубину, это было сделано в октябре месяца, повторный контроль за деформациями, мы провели в октябре и марте .

## Slide 20: Ширина раскрытия трещин в марте изменилась на 0,5 мм
Замер октябрь 2018 Замер март 2019

## Slide 21
Замер октябрь 2018 Замер март 2019

## Slide 22
Замер 2018 Замер 2019

## Slide 23
Замер 2018 Замер 2019

## Slide 24: Так же, были сделаны несколько новых замеров относительно глубины самих трещин. Результаты: от 40 мм до 110 мм.

## Slide 25
Большое значение для реального контроля технического состояния зданий и сооружений города имеет аппаратурное обеспечение этого процесса.
Все данные нашего мониторинга говорят о том, что подвижки основания и фундамента здания присутствуют и результаты фиксируются даже при визуальном обследовании.

## Slide 26
Вывод: необходимо инструментальное обследование основания и фундамента для того, чтобы окончательно принять решение об объемах ремонтов